ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор инструментов для тимпанопластики предназначен для слуховосстанавливающих операций.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Буж диаметром 0,3 мм | - 1,5 м |
| --- | --- | --- |
| 2. | Буж диаметром 0,6 мм | - 1,5 м |
| 3. | Буж диаметром 1,0 мм | - 1,5 м |
| 4. | Воронка ушная хирургическая N 1 | - 1 шт. |
| 5. | Воронка ушная хирургическая N 2 | - 1 шт. |
| 6. | Воронка ушная хирургическая N 3 | - 1 шт. |
| 7. | Долото оториноларингологическое с ручкой рифленой плоской желобоватое изогнутое длиной 140 мм шириной рабочей части 4 мм-«М-МИЗ» | - 1 шт. |
| 8. | Долото оториноларингологическое с ручкой рифленой плоской желобоватое изогнутое длиной 140 мм шириной рабочей части 3 мм-«М-МИЗ» | - 1 шт. |
| 9. | Долото с рифленой ручкой плоское 2,5 мм | - 1 шт. |
| 10. | Зонд ушной | - 1 шт. |
| 11. | Игла тимпанальная с пластинчатой ручкой изогнутая | - 1 шт. |
| 12. | Игла тимпанальная с пластинчатой ручкой прямая | - 3 шт. |
| 13. | Игла тимпанальная N 1 | - 1 шт. |
| 14. | Игла тимпанальная N 2 | - 2 шт. |
| 15. | Игла тимпанальная N 3 | - 2 шт. |
| 16. | Игла тимпанальная N 4 | - 1 шт. |
| 17. | Измеритель ушной | - 1 шт. |
| 18. | Крючок ушной однозубый острый правый N 1 | - 1 шт. |
| 19. | Крючок ушной однозубый острый левый N 1 | - 1 шт. |
| 20. | Крючок ушной однозубый острый правый N 2 | - 1 шт. |
| 21. | Крючок ушной однозубый острый левый N 2 | - 1 шт. |
| 22. | Крючок ушной однозубый острый изогнутый N 1 | - 1 шт. |
| 23. | Крючок ушной однозубый острый изогнутый N 2 | - 1 шт. |
| 24. | Ложка для микроопераций на ухе острая N 1 жесткая | - 1 шт. |
| 25. | Ложка для микроопераций на ухе острая N 2 жесткая | - 1 шт. |
| 26. | Ложка для микроопераций на ухе острая N 3 жесткая | - 1 шт. |
| 27. | Мобилизатор ушной с шариком | - 1 шт. |
| 28. | Молоток хирургический металлический с накладкой | - 1 шт. |
| 29. | Магнит ушной | - 1 шт. |
| 30. | Нож копьевидный НК 160х3,5 | - 1 шт. |
| 31. | Нож серповидный НС 160х7 | - 1 шт. |
| 32. | Нож угловой НС 160х3,5 | - 1 шт. |
| 33. | Нож с полукруглым лезвием НС 160х2,6 | - 1 шт. |
| 34. | Ножницы ушные изогнутые 103 мм | - 1 шт. |
| 35. | Ножницы дистанционные прямые | - 1 шт. |
| 36. | Ножницы дистанционные изогнутые | - 1 шт. |
| 37. | Ножницы гильотинные дистанционные по Визгарту | - 1 шт. |
| 38. | Наконечник оториноларингологический прямой N 1 | - 1 шт. |
| 39. | Наконечник оториноларингологический прямой N 2 | - 1 шт. |
| 40 | Наконечник оториноларингологический изогнутый N 1 | - 1 шт. |
| 41 | Наконечник оториноларингологический изогнутый N 2 | - 1 шт. |

-2-

| 42. | Наконечник оториноларингологический изогнутый N 3 (без сменных насадок) Насадка сменная N 1 Насадка сменная N 2 Насадка сменная N 3 | - 1 шт. - 3 шт. - 3 шт. - 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 43. | Перфоратор ушной крючкообразный | - 1 шт. |
| 44. | Пластина | - 1 шт. |
| 45. | Распатор-диэпителизатор | - 1 шт. |
| 46. | Распатор-элеватор | - 1 шт. |
| 47. | Распатор для микроопераций на ухе прямой | - 1 шт. |
| 48. | Распатор для микроопераций на ухе, изогнутый большой | - 1 шт. |
| 49. | Ранорасширитель с кремальерой эндоауральный | - 1 шт. |
| 50. | Ранорасширитель с кремальерой экстроауральный по Моллисону | - 1 шт. |
| 51. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,3 мм | - 1 шт. |
| 52. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,6 мм | - 1 шт. |
| 53. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,9 мм | - 1 шт. |
| 54. | Стремечко искусственное с круглым отверстием | - 25 шт. |
| 55. | Стремечко искусственное с крестовидным отверстием | - 25 шт. |
| 56. | Трубка полиэтиленовая 0,9х0,25 | - 0,45 м |
| 57. | Щуп N 1 | - 1 шт. |
| 58. | Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 1 | - 1 шт. |
| 59. | Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 2 | - 1 шт. |
| 60. | Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 3 | - 1 шт. |
| 61. | Щипцы для удаления грануляций ушные с ложкообразными губками | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 62. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Бужи диаметром 0,3; 0,6 и 1 мм предназначены для расширения евстахиевой трубы.

Изготовлены из капроновой лески.

3.2 Воронки ушные хирургические NN 1, 2, 3 предназначены для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах при слуховосстанавливающих операциях.

| Длина воронки | – 45 мм |
| --- | --- |
| Диаметры рабочих концов: |  |
| - воронки N 1 | - 5 мм |
| - воронки N 2 | - 6 мм |
| - воронки N 3 | - 7 мм |

Изготовлены из латуни с никелевым покрытием.

3.3 Долота с ручкой рифленой плоской желобоватые изогнутые 3 и 4 мм предназначены для снятия литеральной стенки аттика и навеса задней стенки.

| Длина долот | - 140 мм |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 3 и 4 мм |

Изготовлены из углеродистой стали, имеют хромовое покрытие.

3.4 Долото с рифленой ручкой плоское 2,5 мм предназначено для сглаживания переднего ската «шпоры» наружного слухового прохода.

| Длина долота | - 145 мм |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 2,5 мм |

Изготовлено из нержавеющей стали.

-3-

3.5 Зонд ушной предназначен для удерживания ваты при очистке и смазывания полостей уха.

| Длина | - 98 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,3 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.6 Иглы тимпанальные с пластинчатой ручкой прямая и изогнутая и иглы тимпанальные NN 1, 2, 3, 4 предназначены для высвобождения сухожильного кольца барабанной перепонки, прокалывания круговой связки подножной пластинки стремечка, снятия мукопериоста и рассечения спаек в барабанной полости.

| Длина игл с пластинчатой ручкой | - 100 мм |
| --- | --- |
| Длина игл со стержневой ручкой | - 160 мм |
| Радиус притупления концов рабочих частей игл NN 1, 2, 3 | - не более 0,03 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.7 Измеритель ушной предназначен для измерения структур среднего уха.

| Длина измерителя | - 160 мм |
| --- | --- |
| Величина изменения | -3,5; 4; 4,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали, имеет покрытие нитридом титана под золото или покрытие черным хромом.

3.8 Крючки ушные однозубые острые правые NN 1 и 2, левые NN 1

и 2, изогнутые NN 1 и 2 предназначены для удаления костных отломков с подножной пластинки и других манипуляций.

| Длина крючков со стержневой ручкой | - 160 мм |
| --- | --- |
| Длина крючков с пластинчатой ручкой | - 100 мм |
| Высота рабочих частей крючков | - от 0,4 до 1,1 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали, рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.9 Ложки для микроопераций на ухе острые NN 1, 2, 3 жесткие предназначены для удаления грануляций, холестеотомных масс на барабанной полости, сглаживания костных выступов в операционной ране.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Размеры ширины рабочих частей ложек: -N 1 -N 2 -N 3 | - 1,4 мм - 1,8 мм - 2,1 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.10 Мобилизатор ушной с шариком предназначен для сообщения колебательных движений слуховым косточкам, для отведения барабанной перепонки и для проверки подвижности подножной пластинки стремечка.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Диаметр шарика | - 0,5 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.11 Молоток хирургический металлический с накладкой предназначен для работы с долотами при операциях.

| Длина молотка | - 200 мм |
| --- | --- |
| Размеры бойка | - 32х24х10 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали, накладка – из полиэтилена.

-4-

3.12 Магнит ушной предназначен для удаления из операционной раны металлических осколков.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,5 мм |

Изготовлен из углеродистой стали, поверхность оксидирована.

3.13 Нож копьевидный НК 160х3,5 и нож с полукруглым лезвием

НС 160х2,6 предназначены для разрезания кожи до кости наружного слухового прохода в непосредственной близости от барабанной полости.

Нож угловой НС 160х3,5 и нож серповидный НС 160х7 предназначены для рассечения соединительно-тканных тяжей в барабанной полости и сухожилия, стременной мышцы.

| Длина ножей | - 160 мм |
| --- | --- |
| Длина режущей части: ножей копьевидного и угло- вого ножа с полукруглым лезвием ножа серповидного | - 3,5 мм - 2,6 мм - 7,0 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали

Рабочие части имеют функциональное покрытие черным хромом.

3.14 Ножницы ушные изогнутые 103 мм предназначены для рассечения тканей при слуховосстанавливающих операциях.

| Длина | - 103 мм |
| --- | --- |
| Длина лезвия (до центра шарнира) | - 22 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.15 Ножницы дистанционные прямые и изогнутые предназначены для рассечения спаек и соединительно-тканных тяжей при микрооперациях на ухе

| Длина | - 136 мм |
| --- | --- |
| Раскрытие рабочих частей | - 50°-70° |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.16 Ножницы гильотинные дистанционные по Визгарту предназначены для обрезания слуховых косточек (головки молоточка).

| Длина | - 147 мм |
| --- | --- |
| Ширина ножей | - 2,8 мм |
| Минимальный ход ножа | - 2,5 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.17 Наконечники оториноларингологические NN 1 и 2 (прямые и изогнутые) и N 3 (с насадками) предназначены для осушения операционной раны.

Трубки изготовлены из нержавеющей стали, канюли – из латуни с гальванопокрытием.

3.18 Прфоратор ушной крючкообразный предназначен для прокола подножной пластинки стремечка и извлечения костных отломков.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Высота крючка | - 0,45 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.19 Пластина предназначена для подгонки протеза стремечка.

| Длина | - 70 мм |
| --- | --- |
| Ширина | - 25 мм |
| Диапазон измерения | - от 0 до 20 мм |
| Цена деления шкалы | - 1 мм |

Изготовлена из титанового сплава.

-5-

3.20 Распаторы

Распатор-диэпителизатор предназначен для освежения краев перфорации барабанной перепонки.

Распатор-элеватор и распатор для микроопераций на ухе изогнутый предназначены для отслаивания меато-тимпанального лоскута.

Распатор для микроопераций на ухе прямой предназначен для соскабливания склеротических очагов пластинки стремечка и других операций.

| Длина распаторов | - 160 мм |
| --- | --- |

Изготовлены из нержавеющей стали

Рабочие части имеют функциональное покрытие черным хромом.

3.21 Ранорасширитель с кремальерой эндоауральный и ранорасширитель с кремальерой экстроауральный по Моллисону предназначены для расширения и фиксации краев ран при операциях на ухе.

| Длина ранорасширителя эндоаурального | - 145 мм |
| --- | --- |
| Длина ранорасширителя экстроаурального | - 158 мм |
| Ширина рабочей части и количество зубьев на рабочих частях ранорасширителя эндоаурального | - 7 мм, 2 зуба |
| Ширина рабочей части и количество зубьев на рабочих частях ранорасширителя экстроаурального | - 12 мм, 4 зуба |
| Максимальное раскрытие рабочих концов не менее | - 70 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.22 Сверла спиральные ручные диаметром 0,3; 0,6; 0,9 мм предназначено для сверления подножной пластинки.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,3; 0,6; 0,9 мм |

Изготовлены: корпус сверл - из нержавеющей стали, сверла – из быстрорежущей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.23 Стремечки искусственные служат для замены головки и ножек стремечка при слуховосстанавливающих операциях у больных отосклерозом и адгезивным отитом.

| Длина | - 7 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочий части | - 1,8 мм |

Изготовлены из фторопласта.

3.24 Трубка полиэтиленовая предназначена для введения лекарственных веществ в барабанную полость.

| Внутренний диаметр трубки | - 0,9 мм |
| --- | --- |
| Толщина стенки | - 0,25 мм |

3.25 Щуп N 1 предназначен для ревизии операционной раны и проверки подвижности слуховых косточек.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Ширина рабочий части на конце | - 0,2 мм |
| Высота крючка | - 1,2 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.26 Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках

NN 1, 2, 3 и с ложкообразными губками

| Длина | - 140 мм |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части губок: -щипцов N 1 -щипцов N 2 -щипцов N 3 -щипцов с ложкообразными губками | - 0,3 мм - 1,2 мм - 0,12 мм - 1,2 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

-6-

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(3)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе биологически активного моющего препарата и стерилизации сухим горячим воздухом при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин.

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться наборы  должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты набора должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Набор соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий ТУ 64-1-2673-78 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации наконечников оториноларингологических – 2 года, ранорасширителей с кремальерой – 1,5 года, остальных инструментов набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru