ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ РОЗОВА ДЛЯ ПЛАСТИКИ СУХОЖИЛИЙ НИПСР-«ММИЗ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для пластических операций на сухожилиях кисти и пальцев.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. Буж диаметром 4 мм | -1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Буж диаметром 5,5 мм | -1 шт. |
| 3. Буж диаметром 6 мм | -1 шт. |
| 4. Буж диаметром 6,5 мм | -1 шт. |
| 5. Проводник | -1 шт. |
| 6. Распатор сухожильный типа I 3х1,5 мм | -1 шт. |
| 7. Распатор сухожильный типа I 4х2 мм | -1 шт. |
| 8. Распатор сухожильный типа I 4х1,5 мм | -1 шт. |
| 9. Распатор сухожильный типа I 6х2,5 мм | -1 шт. |
| 10. Распатор сухожильный типа II 4х1,5 мм | -1 шт. |
| 11. Распатор сухожильный типа II 4,5х2 мм | -1 шт. |
| 12. Распатор сухожильный типа II 6х2,5 мм | -1 шт. |
| 13. Тенотом | -1 шт. |
| 14. Шило трансфалангеальное | -1 шт. |
| 15. Элеватор | -1 шт. |
| Эксплуатационная документация 16. Паспорт | -1 экз. |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бужи предназначены для расширения (бужирования) каналов сухожильных влагалищ.

Длина бужей – 250 мм.

Проводник предназначен для проведения сухожилий и сухожильных трансплантатов через каналы сухожильных влагалищ.

Длина проводника – 185 мм.

Распаторы предназначены для выделения сухожилий из рубцов, расслоений тканей и других манипуляций.

Длина распаторов – 170 мм.

Тенотом предназначен для перерезания сухожилий.

Длина тенотома – 142 мм.

Шило трансфалангеальное предназначено для образования отверстий.

Диаметр шила - 1,8 мм

Длина шила - 210 мм.

Элеватор предназначен для выделения и подъема сухожилий и тканей.

Длина элеватора – 165 мм.

Инструменты набора изготовлены из углеродистой стали (ручка элеватора из алюминиевого сплава) с гальванопокрытием.

-2-

# ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инструменты набора устойчивы к дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре (120(3)(С в течение (45+5)мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин, для бужей и проводника при температуре (160(210)(С в течение (150+5) мин.

# ХРАНЕНИЕ

Храниться наборы должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инструменты набора соответствует требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора инструментов требованиям технических условий ТУ 9437-061-07613473-2004 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных инструментов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru